FICHE TECHNIQUE - FUSILS À PLATINE JUXTAPOSE CAL 12, 16 et 20

G.GRANGER

- Bascule carrée ou arrondie  FORGÉE dans la masse en acier XC 42 traitée à 95 kg                     lui assurant une grande robustesse et une grande élasticité.

- Platines G.GRANGER à  doubles gâchettes de sécurité, démontables à la main.

- Fermeture double verrou ou fermeture Aiglon

- Double détentes ou mono détente non sélective

- Ejecteurs grand développement a coulisseau.

- Devant en acier FORGÉ dans la masse.

- Canon demi bloc en acier au CHROME-MOLYBDENE.

- Longueur à la demande.

- Chambres de 70 m / m .usinée a la main dans notre atelier

- Cône de raccordement spécial G.GRANGER.

- Chokes spécial G.GRANGER à la demande

- Dimensions de la crosse sur mesure, bois au choix

- Gravure à la demande

- Canon bronzé à la couche dans notre atelier.

Le fusil n’est pas éprouvé pour la bille d’acier