| Pays / Marque | G.GRANGER | Numéro | 7350 |
| --- | --- | --- | --- |
| Calibre | 20 / 70 mm | État | superbe |
| Système | A platine démontables a la main | Éjecteur | A coulisseaux |
| Bascule | ronde forgée | Fermeture | double |
| Détente | Double 1 ère articulée | Sûreté | Oui non automatique |
| Canon | DEMI BLOC molybdène | Longueur | 71 cm |
| Diamètre d’âme droit | 15.95 | Diamètre d’âme gauche | 15.95 |
| Diamètre choke droit | 3/10eme | Diamètre choke gauche | 7/10eme |
| Épaisseur de paroi droite | 0.9/10eme | Épaisseur de paroi gauche | 0.9/10eme |
| Crosse | Anglaise bois français luxe | Longueur | 370 370 380mm |
| Plaque | Tout bois | Pente | 32 48 |
| devant | devant grande capuche | Avantage | 8 a droite |
| Bande | Droite gravée main |  |  |
| Quadrillage | Pointu fin | Poids | 2 kg 750 |
| Gravure | Très fine anglaise de Mr FREYCON | Trempe | Gris vieil argent |
| Année 1985 | attention ne pas tiré de billes d’acier ni de charge au dessus de 28 gr | Garnitures | Gris vieil argent |